Ogłoszenie nr 506351-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072             - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Nasz znak:								Data:

ING.271.2.2019							2019-02-05

# Odpowiedzi na pytania nr  I

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1603 z późn.  zm.)  udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie 1.

Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji nawierzchni:

- Jezdnia zasadnicza:

- podbudowa pomocnicza gr. 23 cm z kruszyw naturalnych

- seperacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym TS 80

- podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa naturalnego z 50% kruszyw

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

równoważnym rozwiązaniem:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. około 5 cm

- warstwa zasadnicza podbudowy z betonu cementowego C8/10 grubosci 12 cm

- geowłóknina separacyjna TS 80

- warstwa nawierzchni z fibrobetonu C35/45 gr. 15 cm

- Wjazdy

- podbudowa pomocnicza gr. 25 cm z kruszyw naturalnych

- podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa naturalnego z 50% kruszyw

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

równoważnym rozwiązaniem:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. około 5 cm

- warstwa zasadnicza podbudowy z betonu cementowego C8/10 grubości 12 cm

- geowłóknina separacyjna TS 80

- warstwa nawierzchni z fibrobetonu C35/45 gr. 15 cm

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowej drogi o nawierzchni betonowej pod warunkiem, iż zmiana nawierzchni będzie wykonana zgodnie z obowiązującym Katalogiem Nawierzchni Sztywnych, warunkami mrozoodporności oraz zaprojektowaną niweletą.

Jednocześnie wyjaśniamy, że ze względu na zmianę nawierzchni w przypadku potrzeby wykonania dodatkowej dokumentacji technicznej, koszty jej opracowania ponosi wykonawca. Natomiast uzyskanie dodatkowych niezbędnych uzgodnień lub zmiany prawomocnego pozwolenia na budowę, nie wpłynie na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji.

,