Załącznik nr 1 do zapytania

ofertowego – Wykaz pojemników

Wykaz pojemników

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji usługi: Zakup pojemników na potrzeby zadania „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Raczki oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą pojemników na odpady komunalne:

- Pojemniki dwukołowe wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone na odpady komunalne:

- pojemnik 120l w ilości 3x5 gniazd =15 pojemników

2) Pojemniki czterokołowe wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone na odpady komunalne:

- pojemnik 660 l. w ilości 2x5 gniazd + 2 pojemniki = 12 pojemników

- pojemnik 1100 l w ilości 13x5 gniazd+2 pojemniki= 67 pojemników

Kolorystyka i oznaczenie

- Kolor niebieski – Papier i tektura

- Kolor żółty – Tworzywa sztuczne i metal

- Kolor zielony – Szkło i opakowania szklane

- Kolor brązowy – Odpady Bio

- Kolor czarny – Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

- Kolor szary – Odpady chemiczne, Zużyte baterie i akumulatory ( wraz z nalepkami informacyjnymi)

- Ilości pojemników o odpowiedniej pojemności w poszczególnych kolorach.

- Pojemniki 120l ( 15 poj.)

- 3 poj. w kolorze żółtym

- 3poj. w kolorze zielonym

- 3 poj. w kolorze niebieskim

- 3 poj. w kolorze brązowym

- 3 poj. w kolorze czarnym

- Pojemniki 660l (12 poj.)

- 2 poj. w kolorze żółtym

- 2 poj. w kolorze zielonym

- 2 poj. w kolorze niebieskim

- 2 poj. w kolorze brązowym

- 2 poj. w kolorze czarnym

- 2 poj w kolorze szarym ( piktogram –Odpady Chemiczne i Zużyte baterie i akumulatory)

3) Pojemniki 1100l. ( 67 poj.)

- 13 poj. w kolorze żółtym

- 13 poj. w kolorze zielonym

-14 poj. w kolorze niebieskim

-14 poj. w kolorze brązowym

- 13 poj.w kolorze czarnym

3. Charakterystyka techniczna zamawianych pojemników

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) zapewniającą długi okres użytkowania,

- odporność na działanie promieni UV, udary mechaniczne, niskie temperatury , chemikalia,

- muszą spełniać normę EN-840 i CE,

- wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,

- podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym,

- wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem (poj. 1100 i 660l) w tym dwa przednie z hamulcem

- powierzchnia ścian gładka,

- bez  przetłoczeń na korpusie pojemnika

- przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i boczne uchwyty,

- wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej

- wyposażone w rączki do przeciągania pojemnika,

- fabrycznie nowe

- otwór w dnie z korkiem umożliwiającym mycie pojemnika (poj. 1100l i 660l)