Ogłoszenie nr 606044-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.

Gmina Raczki: Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą), rok produkcji 2017

Raczki, 27.10.2017 r.

ING.271.6.2017

# - odpowiedzi na pytanie nr  I

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)  udziela odpowiedzi na następujące zapytanie:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający  zamieści nowy załącznik nr 1 do siwz  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie współgrał z pozostałymi zamieszczonymi dokumentami.

Odpowiedź 1:

Tak. Zamawiający zamieszcza nowy załącznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który współgra z pozostałymi zamieszczonymi dokumentami.

| 7b | Klimatyzacja | Dachowa z indywidualnym nawiewem o mocy min. 10 kW |
| --- | --- | --- |
| 7c | Podłoga | Pokryta antypoślizgową wykładziną preferowany kolor ciemny, do uzgodnienia |
| 7d | Oświetlenie | Dzienne i nocne |
| 7e | Ściany boczne, sufit | Pokryte miękką tapicerką, preferowany kolor ciemny, do uzgodnienia |
| 7f | Dodatkowe wyposażenie przedziału pasażerskiego | Półki na bagaż podręczny wzdłuż przedziału pasażerskiego po oby stronach, szyby podwójne z izolacją termiczną, przyciemnione, młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych, luk dachowy ewakuacyjny |
| 8 | Pozostałe |  |
| 8a | Ogrzewanie | Nagrzewnica wodna oraz suche Webasto |
| 8b | Lusterka zewnętrzne | Sterowane elektrycznie, ogrzewane z kierunkowskazami |
| 8c | Chlapacze | Przód i tył |
| 8d | Światła | Do jazdy dziennej, przeciwmgłowe, obrysowe, reflektory halogenowe z doświetlaczami skrętu |
| 8e | Ogranicznik prędkości | Do 100km/h |
| 8f | Tachograf | Z ważną legalizacją |
| 8g | Tempomat | TAK |
| 8h | Zbiornik paliwa | Min. 100l |
| 8i | Luk bagażowy | Min. 1m3 |
| 8j | Elektronika | Radioodtwarzacz DVD, MP3, USB, mikrofon, głośniki, monitor min. 17” , kamera cofania podłączona do monitora na desce rozdzielczej, min. 2 kamery na przedział pasażerski z zapisem na karcie SD podłączonymi do monitora na desce rozdzielczej |
| 8k | Kolor nadwozia | Do uzgodnienia |
| 8l | Dodatkowe akcesoria | Zestaw narzędzi w tym podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica szt. 2, apteczka szt. 2, klin pod koła |
| 9 | Gwarancja | Gwarancja obejmuje całość samochodu, w szczególności podwozie, elementy układu zawieszenia, elementy układu kierowniczego, elementy układu przeniesienia napędu, elementy układu wydechowego, powłokę lakierową perforację korozyjną i nie może być ograniczona tylko do niektórych rodzajów wad. – min. 24 miesiące |